Начальник ТРУМН

______________ Ю.В.Попов

«____»____________ 2013г.

АКТ

технического состояния транспортного средства

«____»  _____________ 2013 г.							 г. Тихорецк

Комиссией, назначенной приказом  № 161 от 26.02.2012г. Тихорецкого РУМН ОАО «Черномортранснефть» в составе:

| Председатель комиссии: | главный инженер ТРУМН – И.В. Сердюк |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | начальник ЛПДС «Незлобная» – Мещеряков В.О. |
|  | специалист ОБУ и О ТРУМН филиал ООО «ТНФ» г. Новороссийск – С.В. Жиркова |
|  | начальник команды «Незлобная» СБ ОАО «Черномортранснефть» - Б. В. Нечаев |
|  | мастер УТТ и СТ ЛПДС «Незлобная» – Смирнов И.А. |

# проведено полное техническое обследование автомобиля КАВЗ-3976-02 гос. № х146нв26  инв. № 71597099 на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:						год изготовления автомобиля - 2001 г., пробег (наработка) с начала эксплуатации составил (а) – 966448 км, капитальный ремонт не проводился, остаточная стоимость – 0 руб.

| № | Наименование узла, агрегата | Техническое состояние | Заключение о дальнейшем использовании |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кузов | Деформирован во многих местах, многочисленная коррозия в крыше и по всему периметру пола. Лобовое стекло в трещинах. | Требуются кузовные, сварочные и окрасочные работы. Замена лобового стекла. |
|  | Салон | Сиденья обтерлись, трещины, внутренняя отделка потрескалась, местами отсутствует | Требуется внутренняя отделка, замена обивки сидений |
|  | Двигатель | Повышенный расход масла, течь масла, компрессия ниже нормы, дымность. | Требуется капитальный ремонт |
|  | КПП | Передачи включаются с трудом, повышенный шум. | Требуется ремонт |
|  | Рама | Износ металла в местах крепления к раме. Трещины в местах сварки к кронштейнам крепления к раме. | Требуется ремонт |
| 6 | Рессоры | Усталостный износ рессорных листов, износ проушин рессор. | Требуется ремонт |
| 7 | Ходовая часть | При движении автомобиля происходит повышенное биение карданного вала. | Требуется ремонт |
| 8 | Мост задний | Течь масла, выработка посадочных постелей подшипников корпуса, тормозных барабанов, ступиц, подшипников, повышенный износ зубьев ведомой шестерни, дифференциала, хвостовика. | Требует списания и сдачи в металлолом. |
| 9 | Электрооборудование, АКБ 6СТ132 | Проржавели корпуса задних фонарей, светоотражатели. АКБ 6СТ132 установлена 28.06.2013 г. | Требуется ремонт. АКБ пригодна к эксплуатации. |
| 10 | Автошины | Размер 240/508 в количестве 7 шт., установлены - 14.05.2012г. Пробег шин 18446км. | Пригодны к эксплуатации. |

Заключение:

Автомобиль КАВЗ-3976-02 гос. № х146нв26  инв. № 71597099, 2001 года выпуска, сначала эксплуатации имеет пробег – 966448 км., по данным бухгалтерского учета имеет остаточную стоимость - 0 руб., капитальному ремонту не подвергался, пригоден для реализации.

| Председатель комиссии: |  | И. В. Сердюк |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | В. О. Мещеряков |
|  |  | С. М. Жиркова |
|  |  | Б. В. Нечаев |
|  |  | И.А. Смирнов |